IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZRAKA U KAKNJU

lokacija MZ Doboj Vatrogasni dom

za dan  11.01.2017. godine

U skladu sa Pravilnikom  o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija,  graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine F BiH“, br.1/12), a  prema raspoloživim podacima Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline/Odsjeka za zaštitu okoline-Zeleni ured Općine Kakanj, mobilnom automatskom stanicom za praćenje kvaliteta zraka općine Kakanj, izmjerene su sljedeće dnevne vrijednosti raspoloživih  koncentracija zagađujućih materija:

UGLJEN MONOKSID (CO):

KONCENTRACIJA UGLJEN MONOKSIDA: prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 1 mg/m3, a maximalna izmjerena vrijednost 1 mg/m3 (miligrama po metru kubnom).

Granična vrijednost (mg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata (1 dan) – 5 mg/m3.

Tolerantna vrijednost (mg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata (1 dan) – 8 mg/m3.

AZOTNI MONOKSID (NO):

KONCENTRACIJA AZOTNOG MONOKSIDA: prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 12 μg/m3 maximalna izmjerena vrijednost 38 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom).

AZOTNI DIOKSID (NO2):

KONCENTRACIJA AZOTNOG DIOKSIDA: prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 40 μg/m3 a maximala izmjerena vrijednost 63 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom).

Granična vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata (1 dan) – 85 μg/m3.

tolerantna  vrijednost (μg/m3 ), period  usrednjavanja 24 sata (1 dan) – 109 μg/m3.

AZOTNI OKSIDI (NOX):

KONCENTRACIJA AZOTNIH OKSIDA: prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 51 μg/m3 a maximalna izmjerena vrijednost 103 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom).

OZON (O3):

KONCENTRACIJA OZONA: prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 24 μg/m3 a maximalna izmjerena vrijednost 36 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom).

SUMPOR DIOKSID (SO2):

KONCENTRACIJA SUMPOR DIOKSIDA: prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 357 μg/m3 a maximalna izmjerena vrijednost 946 ug/m3 (mikrograma po metru kubnom).

Granična vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata(1 dan) – 125 μg/m3.

Tolerantna vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata (1 dan) – 125 μg/m3.

LEBDEĆE ČESTICE (PRAŠINA), PM10:

KONCENTRACIJA LEBDEĆIH ČESTICA (PRAŠINE) PM 10, prosječna izmjerena vrijednost iznosila je 88 μg/m3 a maximalna izmjerena vrijednost 128 ug/m3 (mikrograma po metru kubnom).

Granična vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata (1 dan) – 50 μg/m3.

Tolerantna vrijednost (μg/m3 ), period usrednjavanja 24 sata (1 dan) – 65 μg/m3.

TEMPERATURA ZRAKA IZMJERENA DANA (05.01.2017. godine) U 8,00 SATI IZNOSILA JE -19 ° C.

TEMPERATURA ZRAKA IZMJERENA DANA (05.01.2017. godine) U 14,00 SATI IZNOSILA JE -9 ° C.

Usporedba  izmjerenih vrijednosti kvaliteta zraka izvršena je prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine F BiH“, br.1/12), tako da u posmatranome periodu od posljednja 24 sata dostavljamo sljedeće:

- Izmjerena prosječna vrijednost za lebdeče čestice PM 10 (88 μg/m3) u posmatranome periodu je prekoračila godišnju graničnu vrijednost od 40  μg/m3 (mikrograma po metru kubnom), prekoračena je granična dnevna vrijednost od 50 μg/m3 (koja ne smije biti prekoračena više od 32 puta u kalendarskoj godini), prekoračena je tolerantna dnevna vrijednost od 65 μg/m3.  Maximalna vrijednost u posmatranom periodu iznosila je (128 μg/m3).

- Izmjerena prosječna vrijednost za sumporni dioksid SO2 (357 μg/m3) u posmatranom periodu je prekoračila godišnju graničnu vrijednost od 50 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom), prekoračena je dnevna granična vrijednost od 125,00 μg/m3 (koja ne smije biti prekoračena više od 3 puta u kalendarskoj godini), prekoračena je tolerantna dnevna vrijednost od 125,00 μg/m3. Maximalna vrijednost u posmatranom periodu  iznosila je (946 μg/m3).